Задача 1.

Скільки електроенергії можна зекономити в Україні за один день, якщо кожна сім’я на 1 годину менше користуватиметься електричною лампочкою потужністю 100 Вт. В Україні приблизно 10 млн. сімей.

(Учні розв’язують задачу на місцях у групах). Розв’язок перевіряємо на дошці (там вже є розв’язок, але попередньо закритий).

Дано:

P = 100 Вт	W =  p · t · N	W = 100 Вт · 3600 с · 107 = 3,6 · 1012 Дж

t = 1 год		або у кВт · год: W = 106 кВт · год

N =  107		1 кВт · год – 0,2436 грн

W-?		Ця електроенергія буде коштувати:

243,6 · 103 грн    = 243 тис. 600 грн.

Отже ми можемо в масштабах України зекономити 1 млн. кВт · год. або 243 тис. 600 грн. за одну годину!

Ми знаємо, що електричну енергію виробляють на електростанціях, в тому числі і на теплових електростанціях (ТЕС). При цьому спалюють, наприклад вугілля, ця теплота йде на одержання пари при високих температурах і високих тисках, пара діє на лопатки турбін, обертаючи їх, а під час такого обертання у генераторах виробляється електричний струм. Тобто, як бачимо, енергія, що виділяється під час згорання палива перетворюється на електричну енергію.

Задача 2.

Скільки можна зекономити кам’яного вугілля за одну годину, якщо всі сімї України використовуватимуть на 3,6∙1012 Дж енергії менше (користуючись даними задачі 1), за умови, що лише 30% енергії палива перетворюється на електричну енергію (Питома теплота згоряння кам’яного вугілля q=30·106 ).

Дано:

q=30·106 	m =  	m = = 0,4 · 106 кг =

W = 3,6 · 1012 Дж	Q = 	= 400 · 103 кг = 400 т.

W =  0,3 Q	m =

m-?

Завдання

- Визначити споживання електроенергії побутовими приладами

- Розробити рекомендації щодо ефективного використання електроприладів.

1 група - праска.

Сім’я з чотирьох чоловік користується праскою в середньому 1,2 години на день. Скільки треба електроенергії на день, на тиждень, на місяць? Скільки коштує спожита електроенергія? Розробити рекомендації з ефективного використання праски.

Тефаль (2400-2600 Вт)

Roventa (2400)

Bosch (200-2400)

Moulinex (1600)

Тефаль: за день – 2500 Вт ∙ 1,2 год = 3000 Вт ∙ год = 3 кВт ∙ год, ціна = 73 к.

за тиждень – 3000 Вт ∙ 7 = 21000 Вт ∙ год = 21 кВт ∙ год, ціна = 5грн. 11к.

за місяць – 3000 Вт ∙ 30 = 90000 Вт = 90 кВт, ціна = 21грн. 92к.

Roventa: за день – 2400 Вт ∙1 ,2год  = 2880 Вт ∙ год = 2,88 кВт ∙ год, ціна = 70к.

за тиждень – 2880Вт ∙7  = 20160 Вт ∙ год = 20,16 кВт ∙ год, ціна = 4грн. 91к.

за місяць – 2880В т∙30 = 86 400 Вт ∙ год = 86,4 кВт ∙ год , ціна = 21грн. 4к.

Bosch: за день – 1300 Вт∙1,2 год= 1560 Вт∙год = 1,56 кВт ∙ год , ціна = 38 к.

за тиждень – 1560Вт ∙7 = 10920 Вт ∙ год =10,92 кВт ∙ год , ціна = 2грн. 66к.

за місяць – 1560Вт ∙30 = 46800 кВт ∙ год = 46,8 кВт ∙ год, ціна = 11грн. 40к.

Moulinex: за день – 1600Вт ∙1,2год = 1920 кВт ∙ год  = 1,92 кВт ∙ год, ціна = 46к.

за тиждень – 1920Вт ∙7 = 13440 кВт ∙ год = 13,44 кВт ∙ год, ціна = 3грн. 27к.

за місяць – 1920Вт ∙30 = 57600 кВт ∙ год = 57,6кВт ∙ год , ціна = 14грн. 3к.

Рекомендація з ефективного використання:

- Прасувати зразу всі речі.

- Якщо є можливість прасувати при низькотемпературному режимі.

- При машинному пранні використовувати низькообертовий режим (віджим 500 об/хв).

- Сушити одяг у розправленому вигляді.

2 група - електроплитка.

Сім'я користується електроплиткою в средньому 3 години на день. Підрахувати спожиту кількість енергії на день, на тиждень, на місяць. Скільки коштує спожита енергія? Розробити рекомендації щодо економії електроенергії. Звичайно плита має 4 електричні конфорки:

•        2 швидкісні - 500 Вт.

•        2 - 1000Вт.

Розв’язання

Загальна потужність електроплитки дорівнює 1500Вт або 1,5 кВт.

1,5 * 3 = 4,5 кВт — за 1 день;

4,5 * 7 = 31,5 кВт — за тиждень;

4,5 * 30 = 135 кВт — за місяць.

1 кВт електроенергії коштує 0,2436 грн., отже 135 кВт * 0,2436 = 32 грн., 88коп.

Що можна зробити, щоб заощадити на конфорках?

- Готувати їжу коли вся сім’я вдома.

- Користуватися швидкісними конфорками.

- Не забувати виключати електроплитку.

- Для розігрівання їжі використовувати мікрохвильові печі.

- Для приготування їжі використовувати посуд із кришками.

- Підбирати посуд відповідно до розмірів конфорок.

3	група - кондиціонер

У літнію пору року кондиціонер ввімкнений 16 годин на день (окрім часу, коли всі на роботі). Скільки енергії споживає кондиціонер на день, на тиждень, на місяць? Скільки коштує спожита енергія? ? Розробити рекомендації щодо економії електроенергії. Потужність кондиціонера (в середньому) (1, 86 кВт)

16 год. * 1,86 кВт = 29,76 кВт – на день.

1 кВт коштує 0,2436 грн., отже, 29,76 кВт    (7 грн. 25 коп.)

7 днів * 29,76 кВт = 208,32 кВт – на тиждень.  (50 грн 75 коп)

4 тижні * 208,32 кВт = 833,28 кВт – на місяць   (203 грн)

Що можна зробити щоб заощадити на кондиціонері?

- У сонячний день закривати жалюзі на вікнах.

- Використовувати кондиціонери із системою клімат-контроль.

- Не вмикати, коли немає нікого вдома.

- Вологе прибирання і провітрювання приміщень.

4 група – Освітлення в школі

Завдання: Визначити скільки електроенергії витрачається в гімназії за день,  за тиждень, за місяць. Яка вартість спожитої енергії?

В гімназії 25 кабінетів, в кожному кабінеті є 3 лампи по 100 Вт кожна.

Нехай за 1 робочий день у кабінетах світло ввімкнене  протягом двох годин.

Обчислимо кількість енергії, яку споживає гімназія за один день:

А= P*t*n , де n =75- кількість ламп у гімназії

A= 100Bт * 2 год * 75= 15000Вт= 15 кВт*год

Вартість: 15 кВт * 0,83 грн = 12,45 грн

За тиждень:

15кВт * 5 днів=75кВт*днів

Вартість: 75 кВт * 0,83 грн = 62,25 грн

За місяць:

75кВт * 4тижні =300кВт*тижні

Вартість: 300кВт * 0,83 грн = 249 грн

При заміні звичайних ламп, потужністю 100Вт кожна, на енергозберігаючі, потужністю 20Вт, при цьому не зменшуючи освітлення в кабінетах, отримуємо наступну економію електроенергії:

За день:

А= 15000 Вт – (20Вт * 2год * 75) = 12000Вт = 12кВт*год

Вартість: 12кВт * 0,83 грн = 9,96 грн

За тиждень:

А= 12кВт * 5днів = 60 кВт *днів

Вартість: 60кВт * 0,83 грн = 49,8 грн

За місяць:

А= 60кВт * 4 тижні = 240 кВт* тижні

Вартість: 240кВт * 0,83 = 199,2 грн

Що можна зробити, щоб заощадити на освітленні?

- вмикати не всі лампи одразу, а за необхідності;

- замінити лампи на енергозберігаючі.

- після заміни ламп на енергозберігаючі замінити вимикачі на сучасні з регулятором.

- вибрати оптимальне розміщення світильників в кабінетах.

- слідкувати за чистотою вікон та плафонів у класах.